| 索引号 | 003244967/201702-00026 | 组配分类 | 污染源信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2017-02-06 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 污染源信息 |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其它 |
| 信息名称 | 宣城市2016年重点污染源监督性监测年报 | 内容概述 |  |

## 宣城市2016年重点污染源监督性监测年报

一、概况

（一）监测依据和范围

根据安徽省环保厅《关于印发2016年全省环境监测工作要点和2016年安徽省生态环境监测及数据共享方案的通知》（皖环发〔2016〕12号）的要求，我市按季度组织对国家重点监控企业开展监督性监测和自动监测设备比对监测。年报的分析结果是在各季度报告基础上，对2016年全省国控重点污染源监督监测及比对监测结果进行汇总分析。

监测范围：按照环保部《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》（环办[2015]116号）开展监测。国家重点监控企业中安装并通过验收的自动监测设备均开展比对监测。

（二）监测方法和内容

污染源监督性监测包括手工监测和自动监测设备比对监测。对已经安装自动监测设备的重点污染源，监督性监测采用手工监测方法与自动监测数据进行比对，以自动监测数据作为监督管理的依据；对于没有安装自动监测设备的重点污染源，以手工监测数据作为监督管理的依据。

（三）监测项目

1、废水监测项目

按照国家或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列的项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定；城镇污水处理厂的监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目），废水监测项目均包括废水流量。对污水处理厂以及COD、氨氮重点减排工程及纳入年度减排计划的重点项目，同时监测COD、氨氮等的去除效率。

2、废气监测项目

按照国家或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》附录二和该企业环评报告书确定；废气监测项目均包含废气流量。对二氧化硫、氮氧化物总量减排重点工程设施，同时监测二氧化硫、氮氧化物等的去除效率。

3、比对监测项目

根据《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（试行）要求，水污染源比对监测项目主要为COD、氨氮；气污染源比对监测项目主要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

二、监测具体情况

根据安徽省环保厅《关于印发2016年全省环境监测工作要点和2016年安徽省生态环境监测及数据共享方案的通知》（皖环发〔2016〕12号）要求，宣城市环境监测中心对市辖区内国控企业开展了监督性监测和自动监测设备比对监测，现将2016年全年监测情况及监测结果等相关内容汇报如下。

（一）监测完成情况

2016年，根据环保部下发2016年国控重点源企业名单，宣城市国控废气、污水处理厂共计14家，其中废气国控企业6家，污水处理厂8家，无废水国控企业。

宣城市环境监测中心对全市14家国控企业开展了开展每季度一次的监督性监测，监督性监测数据于每季度第三个月5号前上报至安徽省环境监测中心站。2016年，宣城市监督性监测完成率100%。

2016年全市国控重点监控污染源监测完成情况详见表1。

表1 2016年全市国重点监控污染源监测各季度完成率统计表

| 污染源类别 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应监测企业数 | 实际 监测 企业 数 | 完 成 率 | 应监测企业数 | 实际 监测 企业 数 | 完 成 率 | 应监 测企 业数 | 实际监测企业数 | 完 成 率 | 应监 测企 业数 | 实际监测企业数 | 完 成 率 |
| 国控废气 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| 污水处理厂 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% |

宣城市环境监测中心对全市14家国控企业51台已验收的自动监测设备开展每季度一次的自动监测设备比对监测。2016年，宣城市自动监测设备比对监测完成率100%。

（二）重点污染源排放达标情况

根据2016年全年宣城市监督性监测结果，全市国控废气重点源综合达标率为100%；国控城镇污水处理厂综合达标率为100%。详见表2。

表2 2016年度监督性监测达标情况一览表

| 污染源类别 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际监测企业数 | 达标率 | 实际监测企业数 | 达标率 | 实际监测企业数 | 达标率 | 实际监测企业数 | 达标率 |
| 国控废气 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% |
| 污水处理厂 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% |

1、国控废气污染源达标情况

对全市6家国控废气企业开展监督性监测，全年未出现超标现象，国控废气重点源综合达标率为100%。

2、国控污水处理厂污染源达标情况

对全市8家国控污水处理厂企业开展监督性监测，全年未出现超标现象，国控污水处理厂综合达标率为100%。

3、减排指标达标情况

国控废水重点源COD、氨氮指标以及废气重点源二氧化硫、氮氧化物指标达标率见表3。

表3 2016年国控企业减排指标达标率一览表

| 控制级别 监测项目 | 国控废气 | 污水处理厂 |
| --- | --- | --- |
| COD | / | 100% |
| 氨氮 | / | 100% |
| 二氧化硫 | 100% | / |
| 氮氧化物 | 100% | / |

4、在线监测系统比对监测情况

根据2016年国家重点监控企业名单，宣城市环境监测中心对全市14家国控企业51台已验收的自动监测设备开展每季度一次的自动监测设备比对监测。2016在线监测系统比对监测合格情况详见表4

表4 2014在线监测系统比对监测合格情况一览表

| 污染源类别 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际监测企业数 | 合格率 | 实际监测企业数 | 合格率 | 实际监测企业数 | 合格率 | 实际监测企业数 | 合格率 |
| 国控废气 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% |
| 污水处理厂 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% |

三、总结

1、 监督性监测

2016年国控重点源监督性监测已按计划，在规定时限内完成。

2016年全年监测结果显示：全市国控废气重点源综合达标率为100%；国控城镇污水处理厂综合达标率为100%。

2、在线监测系统比对监测

开展重点源企业监督性监测同时，对装有在线监测系统企业同步进行比对监测，比对监测结果显示：污水处理厂、国控废水、国控废气重点源企业比对监测均为合格。