| 索引号 | 11341700746753455P/202312-00046 | 组配分类 | 举报投诉处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2023-12-05 14:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 举报投诉,举报投诉处理 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 宣城市生态环境局2023年11月份群众举报投诉重点环境问题处理情况 | 内容概述 | 区域投诉内容涉及企业及企业负责人检查结果处理情况监管部门备注宣州反映宣城市高新区宣城亨泰电子化学材料有限公司石膏渣产生环节及氟石膏堆放场所防扬尘措施不到位，粉尘飘落至隔壁宏鼎机械有限公司内等问题。 |

## 宣城市生态环境局2023年11月份群众举报投诉重点环境问题处理情况

| 区域 | 投诉内容 | 涉及企业及企业负责人 | 检查结果 | 处理情况 | 监管 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣州 | 反映宣城市高新区宣城亨泰电子化学材料有限公司石膏渣产生环节及氟石膏堆放场所防扬尘措施不到位，粉尘飘落至隔壁宏鼎机械有限公司内等问题。 | 宣城市高新区宣城亨泰电子化学材料有限公司，法定代表人人：康皓翔 | 1.废气排放问题 该企业生产废气主要包括工艺尾气、回转窑废气、渣仓废气、烘干废气。工艺尾气采用“三级水洗+两级碱洗”处理工艺，经30m高的排气筒排放，回转炉加热燃烧后经30m高的排气筒排放，工艺尾气排放口和回转窑废气排放口均安装有在线监测设施并与生态环境部门联网；渣仓废气采用“三级水洗+两级碱洗”处理工艺，经30m高的排气筒排放；烘干炉废气采用“旋风+布袋除尘”处理工艺，经25m高的排气筒排放。 经现场核查和调阅10月份以来废气在线数据和今年前三季度自行监测报告表明，该企业外排废气未出现超标排放情况。 2.危废处置问题 该企业产生的危险废物为石墨烯及吸附杂质（HW49，900-041-49），自2019年进行试生产以来因产品质量未达到质控要求，该生产线一直处于停产状态尚未更换过石墨烯，故尚未产生和转移。目前该企业危废仓库内暂无危废贮存。该企业生产产生的一般固废主要有：氟石膏、污水处理站产生的污泥，氟石膏在厂区内暂存后外售，现场核查时，企业建设有氟石膏贮存仓库并配套建设废气处理设施，氟石膏均贮存在仓库内。污水处理站产生的污泥回用于生产。 | 已要求宣城亨泰电子化学材料有限公司继续加强污染治理设施的运行和维护管理，确保各项污染物达标排放，同时加强氟石膏清运及贮存管理，产生的氟石膏及时入库，严禁露天堆放，切实加强厂区环境管理。 | 市生态环境保护综合行政执法支队、宣州区生态环境分局 | 2023年10月 13日现场检查 |