| 索引号 | 11341700746753455P/202404-00036 | 组配分类 | 拟审批意见公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2024-04-16 09:25 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 预处理,处理,废气,吸收,项目,宣城,装置,废水,排放,咪唑,环境,宣城市,焚烧,厂区,环评,左旋,尾气,诺华,进入,噪声,公示公告 |
| 信息来源 | 市生态环境局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 《宣城美诺华药业有限公司年产490吨原料药项目环境影响报告书》审批前公示 | 内容概述 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《宣城美诺华药业有限公司年产490吨原料药项目环境影响报告书》作出审批意见。 |

## 《宣城美诺华药业有限公司年产490吨原料药项目环境影响报告书》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《宣城美诺华药业有限公司年产490吨原料药项目环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2024年4月16日~4月22日，五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市生态环境局环评与排放管理科。

联系电话：0563-2719447

地    址：宣城市政务服务中心市生态环境局窗口

项目名称：年产490吨原料药项目

建设地点：宣城市宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号

建设单位：宣城美诺华药业有限公司

环评文件编制单位：安徽皖欣环境科技有限公司

建设项目概况：

本项目为已审批环评430吨原料药项目产品方案和产能调整后的重新报批，该项目经宣城高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码2211-341802-04-01-513251。利用厂区现有的502车间、仓库及配套的公辅工程，利用现有在建的2条生产线，其中氟苯尼考1条生产线不变,泰地罗新、呋塞米、左旋咪唑及盐酸左旋咪唑共用1条生产线；项目达产后可形成年产340吨氟苯尼考、51吨泰地罗新、30吨呋塞米、33吨左旋咪唑以及36吨盐酸左旋咪唑的生产能力。

主要环境保护对策措施：

废水：高浓废水经“刮板脱溶（依托现有）/蒸馏（新增）+芬顿氧化池”预处理；高盐废水经“三效蒸发装置”预处理；高浓高盐废水经“刮板脱溶（依托现有）/蒸馏（新增）+三效蒸发装置+芬顿氧化池”预处理。预处理后废水与工艺一般废水、尾气吸收废水、循环装置换排水、地坪冲洗水、生活污水等共同排入厂区现有综合污水处理站混合，经“水解酸化+BYSB厌氧+AO+混凝沉淀”处理达标后接管宣州区污水处理厂。

废气：含氢废气经冷凝+水封后高空排放；含氨废气经两级酸吸收预处理后进入厂区集中尾气处理装置前段配置的预处理措施(水吸收)处理后进入RTO焚烧装置处理；酸性无机废气经一级水吸收+两级碱吸收预处理后进入厂区集中尾气处理装置前段配置的预处理措施(一级碱吸收+一级水吸收)处理后进入活性炭纤维吸附脱附装置处理；不含卤素有机废气经泵前+泵后冷凝+碱吸收+水吸收后进入RTO焚烧装置处理，处理后的尾气再通过一级水吸收+一级碱吸收处理后通过20m高的排气筒排放；含卤素有机废气经泵前+泵后冷凝+萃取吸收塔预处理后，经末端碱吸收+水吸收+除湿除雾后进入活性炭纤维吸附脱附处理，处理后通过20m高的排气筒（与RTO焚烧装置共用）排放；本项目新建危废库废气作为危废焚烧装置及二燃室的二次补风；危废焚烧装置废气经SNCR+水冷旋风除尘+急冷+文丘里+布袋除尘+水喷淋+碱喷淋处理。工艺废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中相关标准要求。

噪声：选用低噪声设备，采取隔声、减振对设备噪声进行综合治理，及时维护管理，确保设备正常运转，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

固废：项目不含氯、不含盐危险废物在厂区内自建危险废物回转焚烧窑处置；含氯及含盐危险废物委托有资质单位处置。一般固废包装材料、废活性炭/渗透膜收集后外售处理。生活垃圾交由当地环卫部门处理。

有关部门意见：宣城高新技术产业开发区管理委员会备案等。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。