| 索引号 | 11341700MB1915595L/202305-00053 | 组配分类 | 其他监管规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市市场监督管理局（宣城市知识产权局） | 发文日期 | 2023-05-12 17:40 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 检验,要求,标准,产品,明示,项目,细则,质量,判定,GB,依据,样品,宣城市,强制性,抽样,抽查,合格,推荐性,方法,抽取,其他公告 |
| 信息来源 | 市市场监管局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 宣城市市场监管局2023年上半年产品抽查细则 | 内容概述 | 宣城市危险化学产品质量监督抽查实施细则（2023版）1抽样方法以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。氯碱、硫酸、二硫化碳、工业用甲醛溶液每瓶样品量不得少于500mL或500g样品瓶内密封，每种样品抽样量不得少于2×500mL/g，样品全部带回承检机构，一份用于检验，一份用于备查；溶解乙炔现场检验，应抽取不少于6瓶同一规格、同一等级、同一批次的样品，样品分成两份，一份作为检验样品，一份封存在现场留作复检备用样品。2检验依据附表1副产盐酸序号检验项目检验方法1外观HG/T3783-2005HG/T3783 |

## 宣城市市场监管局2023年上半年产品抽查细则

宣城市危险化学产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

氯碱、硫酸、二硫化碳、工业用甲醛溶液每瓶样品量不得少于500mL或500g样品瓶内密封，每种样品抽样量不得少于2×500mL/g，样品全部带回承检机构，一份用于检验，一份用于备查；溶解乙炔现场检验，应抽取不少于6瓶同一规格、同一等级、同一批次的样品，样品分成两份，一份作为检验样品，一份封存在现场留作复检备用样品。

2 检验依据

附表1副产盐酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3783-2005 HG/T 3783-2021 |
| 2 | 总酸度(HCl)（%） | HG/T 3783-2005 HG/T 3783-2021 |
| 3 | 重金属(以Pb计)（%） | HG/T 3783-2005 HG/T 3783-2021 |
| 4 | 浊度/NTU | HG/T 3783-2021 |

附表2工业硫酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（H2SO4）(%) | GB/T534-2014 |
| 2 | 游离三氧化硫(%) | GB/T534-2014 |
| 3 | 灰分(%) | GB/T534-2014 |
| 4 | 铁（Fe）（%） | GB/T534-2014 |
| 5 | 砷（As）（%） | GB/T534-2014 |
| 6 | 铅（Pb）（%） | GB/T534-2014 |
| 7 | 汞（Hg）（%） | GB/T534-2014 |
| 8 | 透明度（mm） | GB/T534-2014 |
| 9 | 色度 | GB/T534-2014 |

附表3工业用甲醛溶液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（ρ20），g/cm3 | GB/T9009-2011 |
| 2 | 甲醛含量（%） | GB/T9009-2011 |
| 3 | 铁含量（%） | GB/T9009-2011 |
| 4 | 酸度（以甲酸计）（%） | GB/T9009-2011 |
| 5 | 色度Hazen（铂-钴色号） | GB/T9009-2011 |

附表4溶解乙炔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数（%） | GB6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB6819-2004 |

附表5工业二硫化碳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镏出率[（45.6～46.6）℃，101.32Kpa下]/ % | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |
| 2 | 密度(20℃)（g/mL） | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |
| 3 | 不挥发物 w/ % | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |
| 4 | 碘还原物（以H2S计）w/% | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |
| 5 | 硫酸盐 | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |
| 6 | 游离酸 | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |
| 7 | 硫及其他硫化物 | GB/T 1615-2008 GB/T 1615-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

HG/T 3783-2005 副产盐酸、HG/T 3783-2021 副产盐酸、 GB/T 534-2014 工业硫酸、 GB 6819-2004 溶解乙炔、GB/T 1615-2008工业二硫化碳、GB/T 1615-2021工业二硫化碳、GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市电风扇产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1 检验项目及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 7 | 非正常工作（不含19.11.4条） | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 11 | 电源连接及外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 16 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 风扇的特殊要求》

GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市消防水带产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4盘，其中2盘作为检验样品，2盘作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB6246-2011 |
| 4 | 单位长度质量 | GB6246-2011 |
| 5 | 试验压力 | GB6246-2011 |
| 6 | 最小爆破压力 | GB6246-2011 |
| 7 | 延伸率、膨胀率及扭转方向试验 | GB6246-2011 |
| 8 | 可弯曲性试验 | GB6246-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6246-2011        消防水带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市消防应急照明和疏散指示系统产品

质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4只（套），其中2只（套）作为检验样品，2只（套）作为备用样品。

2 检验依据

表1 检验项目及试验程序

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自带电源型和子母型消防应急灯的性能 | GB 17945-2010 第7.2章 |
| 2 | 充、放电性能 | GB 17945-2010 第7.3章 |
| 3 | 电压波动性能 | GB 17945-2010 第7.5章 |
| 4 | 转换电压性能 | GB 17945-2010 第7.6章 |
| 5 | 绝缘性能 | GB 17945-2010 第7.8章 |
| 6 | 耐压性能 | GB 17945-2010 第7.10章 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4具，其中2具作为检验样品，2具作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志及外观检查 | GB4351.1-2005 |
| 2 | 喷射性能 | GB4351.1-2005 |
| 3 | 质量 | GB4351.1-2005 |
| 4 | 水压试验 | GB4351.1-2005 |
| 5 | 爆破试验 | GB4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂主要组分含量 | GB4066-2017 |
| 7 | 喷射软管及接头水压试验 | GB4351.1-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4351.1-2005      手提式灭火器第1部分：性能和结构要求

GB 4066-2017        干粉灭火剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市儿童玩具产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

玩具产品检验项目见表1～表4。

表1 玩具产品机械及物理性能检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 铰链线间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 |
| 31 | 封闭头部玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 仿制防护玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 弹射玩具的一般要求 | GB 6675.2-2014 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 驱动机构 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |

表2 玩具产品易燃性能检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 三、易燃性能 |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、或其他附属材料的头饰玩具 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 供儿童进入的玩具 | GB 6675.3-2014 |
| 5 | 软体填充玩具 | GB 6675.3-2014 |

表3 玩具产品特定元素的迁移检验项目

| 四、特定元素的迁移 |
| --- |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 |

表4 玩具产品标志和使用说明检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 五、标志和说用说明 |
| 1 | 年龄范围 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 2 | 安全警示 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 3 | 产品名称 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 4 | 产品型号 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 5 | 产品标准编号 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 6 | 毛绒布制玩具材质主要成份的名称和含量 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 7 | 生产者、经销者的名称和地址 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |
| 8 | 安全警示的字体、字号 | GB 5296.5-2006 GB 6675.1-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 6675.1-2014  玩具安全 第1部分 基本细则

GB 6675.2-2014  玩具安全 第2部分 机械和物理性能

GB 6675.3-2014  玩具安全 第3部分 易燃性能

GB 6675.4-2014  玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 5296.5-2006  消费品使用说明 第5部分：玩具

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市电线电缆产品质量市级监督抽查实施细则

（2023年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃挤包绝缘中压电力电缆：每批次产品抽取样品30米，其中15米作为检验样品，15米作为备用样品。

非阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（非阻燃产品总长度+4X）米，其中（非阻燃检验样品长度+1.5X）米作为检验样品，（非阻燃备用样品长度+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位为毫米（mm）；S为所有金属材料的截面积，单位为平方毫米（mm2）。

2、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |
| 3 | 护套平均厚度 |
| 4 | 护套最薄处厚度 |
| 5 | 绝缘偏心度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 31840.1-2015 GB/T 31840.2-2015 GB/T 31840.3-2015 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 |
| 12 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |
| 13 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13-2008 |
| 14 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008 |
| 15 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 16 | 护套老化前断裂伸长率 |
| 17 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套老化前后抗张强度变化率 |
| 19 | 护套老化后断裂伸长率 |
| 20 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |
| 21 | 护套热失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 22 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 23 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |
| 24 | 成束阻燃性能 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1、依据标准

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第5部GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 31840.1-2015 《额定电压1kV Um1.2kV 到35kV Um40.5kV  铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分 额定电压1kV  Um1.2kV 和3kV  Um3.6kV 电缆》

GB/T 31840.2-2015 《额定电压1kV Um1.2kV 到35kV Um40.5 kV  铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分 额定电压6kV Um7.2kV 到30kV Um36kV 电缆》

GB/T 31840.3-2015《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市预拌混凝土产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

随机抽取经企业表明合格的同一标号、同一规格、同一批次的混凝土。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

现场制取规格为150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm的样品6块，其中3块作为检验样品，3块作为备用样品。其中坍落度为现场检验。

2检验依据

表1 预拌混凝土

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | GB/T 50080-2016 |
| 2 | 立方体抗压强度 | GB/T 50081-2019 |
| 3 | 天然放射性核素限量 | GB 6566-2010 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14902-2012 预拌混凝土

GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理.

宣城市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6根型材。检验样品和备用样品均分别从6根型材截取。其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取12段（每段长1000mm），6段作为检验样品， 6段作为备用样品。

2 检验依据

表1 铝合金建筑型材：阳极氧化型材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2-2017 |
| 2 | 氧化膜厚度 | 《铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分:测量原则》GB/T 8014.1-2005 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 |
| 4 | 尺寸偏差 | 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017/5.2 |
| 5 | 耐盐雾腐蚀性 | 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2021 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 6461-2002 |
| 6 | 抗拉强度 | 《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》GB/T 16865-2013 《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2-2017 |

表2  铝合金建筑型材：电泳涂漆型材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2017/5.5 |
| 2 | 复合膜厚度 | 《铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分:测量原则》GB/T 8014.1-2005 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 |
| 3 | 尺寸偏差 | 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017/5.2 |
| 4 | 耐盐雾腐蚀性 | 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2021 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 6461-2002 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2017/5.4.13 |
| 5 | 抗拉强度 | 《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》GB/T 16865-2013 |
| 6 | 色差 | 《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量》GB/T 12967.6-2022 《涂膜颜色的测量方法 第二部分:颜色测量》GB/T 11186.2-1989 《涂膜颜色的测量方法 第三部分:色差计算》GB/T 11186.3-1989 |
| 7 | 漆膜硬度 | 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 GB/T 6739-2022 |

表3 铝合金建筑型材：喷粉型材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4-2017/5.5 |
| 2 | 膜厚 | 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 |
| 3 | 尺寸偏差 | 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017/5.2 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4-2017/5.3 |
| 4 | 耐盐雾腐蚀性 | 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2021 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4-2017/5.4.15 |
| 5 | 抗拉强度 | 《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》GB/T 16865-2013 |
| 6 | 色差 | 《色漆和清漆 色漆的目视比色》GB/T 9761-2008 《涂膜颜色的测量方法 第二部分:颜色测量》GB/T 11186.2-1989 《涂膜颜色的测量方法 第三部分:色差计算》GB/T 11186.3-1989 |
| 7 | 抗杯突性 | 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4-2017/5.4.8 《色漆和清漆 杯突试验》GB/T 9753-2007 |
| 8 | 压痕硬度 | 《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》GB/T 9275-2008 |
| 9 | 光泽度 | 《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》GB/T 9754-2007 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4-2017/5.4.2 |
| 10 | 耐冲击性 | 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4-2017/5.4.7 《漆膜耐冲击性测定法》GB/T 1732-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理.

宣城市钢筋产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对直条热轧带肋（冷轧带肋、光圆）钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取1捆，在该捆中抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋（冷轧带肋、光圆）钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

2 检验依据

表1 热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 228.1-2021 |
| 抗拉强度 |
| 断后伸长率 |
| 2 | 弯曲性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 20123-2006 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.5-2008 |
| Si |
| Mn |
| P |
| S |
| 4 | 重量偏差 | GB/T 1499.2-2018 |
| 5 | 金相组织 | GB/T 13298-2015 GB/T 228.1-2021 |

表2 冷轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 抗拉强度 | GB/T 13788-2017 GB/T 228.1-2021 |
| 屈服强度 |
| 断后伸长率 |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 13788-2017 |
| 3 | 重量偏差 | GB/T 13788-2017 |

表3 热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 228.1-2021 |
| 抗拉强度 |
| 断后伸长率 |
| 2 | 弯曲性能 | 弯曲 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 20123-2006 GB/T 223.63-2022 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.5-2008 |
| Si |
| Mn |
| P |
| S |
| 4 | 重量偏差 | GB/T 1499.1-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13788-2017冷轧带肋钢筋

GB/T 1499.1-2017钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理.

宣城市食品机械安全卫生产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

整机：每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。检验样品现场经验，备样封存企业。

2 检验依据

表1 食品机械安全卫生

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备结构的安全卫生性 | 滞留区 | GB 16798-1997 |
| 操作结构 |
| 紧固件 |
| 运动部件的防护装置 |
| 铭牌 |
| 机械的外表面 |
| 2 | 设备结构的可洗净性 | 设备的可清洗要求 | GB 16798-1997 |
| 产品接触表面的表面质量要求 |
| 3 | 电气安全性能 | 绝缘电阻 | GB 5226.1-2019 |
| 耐压试验 |
| 保护导线的连接点 |
| 连接和布线 |
| 保护连接电路的连续性 |
| 标记、警告标志 |
| 4 | 正常运行时噪音 | GB 16798-1997 |
| 5 | 需要拆洗的部分 | GB 16798-1997 |
| 6 | 设备安全卫生检查的方便性 | GB 16798-1997 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16798-1997 食品机械安全卫生

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理.

宣城市一次性竹筷子产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者、使用者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

生产环节抽样时，在企业成品库房，从同一批次样品堆随机抽取十份带完整最小包装样品，每份样品最低不少于10双。

流通环节抽样时，在货架、柜台、库房或网络食品经营平台抽取同一批次待销产品，抽取样品数量原则上同生产环节。

餐饮环节抽样时，抽取同一批次待销或使用的产品，抽取样品数量原则上同生产环节。

所抽取样品分成2份，1/2为检验样品，1/2为复检备份样品（备份样品封存于承检机构）。

2 检验依据

表1 一次性竹筷子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 第一法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19790.2-2005 一次性筷子 第2部分：竹筷

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检” 和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 的规定，微生物（大肠菌群、沙门氏菌、霉菌）项目不合格不复检。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市煤产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品30kg，其中15kg作为检验样品，15kg作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 灰分 | GB/T 212-2008 |
| 3 | 挥发分 | GB/T 212-2008 |
| 4 | 硫含量 | GB/T 214-2007 |
| 5 | 低位发热量 | GB/T 213-2008 |
| 6 | 全水分 | GB/T 211-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

《安徽省商品煤质量管理实施办法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理.

宣城市涂料、胶水产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一个批次产品。当独立包装小于5kg时，尽量整包抽取 ，抽取两包，  一份检样，一份备样。当独立包装大于5kg时，搅拌均匀后抽3kg样品两份，一份检样，一份备样。

2 检验依据

（1）合成树脂乳液内墙涂料

表1：合成树脂内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9756-2018 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008A法 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |

（2）合成树脂乳液外墙涂料

表2：合成树脂外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |

（3）水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

表3：水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | GB/T 2793-1995 |
| 2 | pH值 | GB/T 14518-1993 |
| 3 | 低温稳定性 | JC/T 438-2019 |
| 4 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755-2014合成树脂乳液外墙涂料

JC/T 438-2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由宣城市产品质量监督检验所编制，宣城市市场监督管理局管理.

宣城市包装容器 危险品包装用塑料桶产品质量监督

抽查实施细则（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6个，其中3个为检验样品，3个为备用样品。

2 检验依据

表1 包装容器 危险品包装用塑料罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 19160-2008 | GB 19160-2008 |
| 2 | 外观要求 | GB 19160-2008 |

表2 包装容器 危险品包装用塑料桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量偏差 | GB 18191-2008 | GB 18191-2008 |
| 2 | 长度尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 3 | 宽度尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 4 | 高度尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 5 | 口径尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 6 | 外观要求 | GB 18191-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19160-2008  包装容器 危险品包装用塑料罐

GB 18191-2008  包装容器 危险品包装用塑料桶

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市燃气报警器产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4只，其中2只为检验样品，另2只为备用样品。

2 检验依据

表1工业及商业用途点型可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.1-2019 |
| 3 | 方位试验 | GB 15322.1-2019 |
| 4 | 报警重复性试验 | GB 15322.1-2019 |
| 5 | 高温（运行）试验 | GB 15322.1-2019 |
| 6 | 低温（运行）试验 | GB 15322.1-2019 |
| 7 | 标志 | GB 15322.1-2019 |

表2家用可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.2-2019 |
| 3 | 方位试验 | GB 15322.2-2019 |
| 4 | 报警重复性试验 | GB 15322.2-2019 |
| 5 | 高温（运行）试验 | GB 15322.2-2019 |
| 6 | 低温（运行）试验 | GB 15322.2-2019 |
| 7 | 标志 | GB 15322.3-2019 |

表3工业及商业用途便携式可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.2-2019 |
| 3 | 方位试验 | GB 15322.2-2019 |
| 4 | 报警重复性试验 | GB 15322.2-2019 |
| 5 | 高温（运行）试验 | GB 15322.2-2019 |
| 6 | 低温（运行）试验 | GB 15322.2-2019 |
| 7 | 标志 | GB 15322.3-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15322.1-2019可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB 15322.2-2019可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器

GB 15322.3-2019可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市火灾报警设备产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4只，其中2只为检验样品，另2只为备用样品。

2 检验依据

表1独立式感烟火灾探测报警器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声压 | GB 20517-2006 | GB 20517-2006 |
| 2 | 音响器件检查 | GB 20517-2006 |
| 3 | 标志 | GB 20517-2006 |

表2点型感温火灾探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方位试验 | GB 4716-2005 | GB 4716-2005 |
| 2 | 动作温度试验 | GB 4716-2005 |
| 3 | 标志 | GB 4716-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器

GB 4716-2005  点型感温火灾探测器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则 （2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品5个，其中3个作为检验样品，2个作为备用样品。

2 检验依据

表1瓶装液化石油气调压器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料-一般要求 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 材料-金属零部件 | GB 35844-2018 |
| 3 | 材料-非金属零部件 | GB 35844-2018 |
| 4 | 结构 | GB 35844-2018 |
| 5 | 外观 | GB 35844-2018 |
| 6 | 耐腐蚀性 | GB 35844-2018 |
| 7 | 包装 | GB 35844-2018 |

表2瓶装液化石油气调压器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料-非金属零部件 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 2 | 结构 | CJ/T 50-2008 |
| 3 | 表面处理 | CJ/T 50-2008 |
| 4 | 外观 | CJ/T 50-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018 瓶装液化石油气调压器

CJ/T 50-2008  瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市车用尿素产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号产品不少于2L的独立包装样品2份，如产品独立包装大于50L，使用符合GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》附录I要求的采样瓶进行分装取样。其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。

2 检验依据

表1 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度 | SH/T 0604-2000 GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 3 | 折光率 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 碱度（以NH3计）（质量分数） | GB 29518-2013 |
| 5 | 缩二脲（质量分数） | GB 29518-2013 |
| 6 | 醛类（以HCHO计） | GB 29518-2013 |
| 7 | 不溶物 | GB 29518-2013 |
| 8 | 磷酸盐（以PO4计） | GB 29518-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市车用柴油产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6L，其中4L为检验样品，2L为备用样品。

2 检验依据

表1车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性（以总不溶物计） | GB 19147-2016 | SH/T 0175-2004 |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 酸度（以KOH计） | GB/T 258-2016 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 GB/T 268-1987 |
| 5 | 灰分 | GB/T 508-1985 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 7 | 水含量 | GB 19147-2016 GB/T 260-2016 SH/T 0246-1992 GB/T 11133-2015 |
| 8 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806-2022 |
| 9 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 10 | 运动黏度 | GB/T 265-1988 GB/T 30515-2014 |
| 11 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 12 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 13 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 14 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 GB/T 11139-1989 |
| 15 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 16 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 17 | 脂肪酸甲酯含量 | NB/SH/T 0916-2015 GB/T 23801-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。

宣城市车用汽油产品质量监督抽查实施细则

（2023版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6L，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据

表1车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 抗爆指数 | GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 蒸气压 | GB/T 8017-2012 |
| 5 | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 诱导期 | GB/T 8018-2015 |
| 7 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 8 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 9 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 10 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 11 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 |
| 12 | 苯含量 | SH/T 0713-2002 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2014 |
| 13 | 芳烃含量 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 |
| 14 | 烯烃含量 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 |
| 15 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 16 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 17 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 18 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 19 | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4、附则

本细则由山东精准产品质量检测有限公司编制，宣城市市场监督管理局管理。