| 索引号 | 113417007690286780/202310-00135 | 组配分类 | 检查和巡查发现安全监管监察问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市应急管理局 | 发文日期 | 2023-10-16 15:01 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 检查和巡查发现安全监管监察问题 |
| 信息来源 | 宣城市应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 市应急局第三季度执法检查发现问题整改情况 | 内容概述 | 序号执法检查时间执法对象问题及隐患整改情况12023年7月4日绩溪县祥和烟花爆竹销售有限公司1.抽查企业新入职员工张某“三级”安全培训教育记录，企业对其考核未按照岗位设置考核内容；2.企业1-2、2号烟花库、1-1爆竹库货物较多，做好分类管理和堆放；1-2号烟花路限高线设置不规范，南面墙缺少限高线。 |

## 市应急局第三季度执法检查发现问题整改情况

| 序号 | 执法检查时间 | 执法对象 | 问题及隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年7月4日 | 绩溪县祥和烟花爆竹销售有限公司 | 1.抽查企业新入职员工张某“三级”安全培训教育记录，企业对其考核未按照岗位设置考核内容； 2.企业1-2、2号烟花库、1-1爆竹库货物较多，做好分类管理和堆放；1-2号烟花路限高线设置不规范，南面墙缺少限高线。 | 已整改 |
| 2 | 2023年7月4日 | 绩溪县博达化工科技有限公司 | 1.制氮机房氧气检测器设置不符合要求； 2.粗氨槽和成品储槽接地不规范。 | 已整改 |
| 3 | 2023年7月4日 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 1.抽查2022年3月份入职会计岗位左某三级安全教育培训，其考核试卷未结合岗位实际设置。 | 已整改 |
| 4 | 2023年7月5日 | 宁国市庄村矿业有限责任公司 | 1、总经理孟凡连、总工程师周礼宏聘书有效期至2022年12月8日止，应及时续聘履职；测量技术员为助理工程师，与"矿安【2022】4号"文规定有出入；注册安全工程师未以文件形式任命； 2、安全生产责任制未全覆盖，缺少注册安全工程师责任制，安全生产责任制未明确责任人； 3、安全教育培训一人一档试卷资料有缺失，试卷批改不规范；部分工人三级安全教育培训考核内容缺乏针对性，如浮选工考核内容有井下爆破作业等内容； 4、安全生产费用提取台账不规范，未明确提取标准； 5、开拓系统纵投影图中未标注现有采场，已填充采空区等位置、名称与尺寸等信息；采掘工程平面图未标注计划掘进巷道的位置、名称和规格； 6、非煤矿山安全生产综合整治开展不到位，自查问题仅2条； 7、+250m~+307m斜坡道掘进工作面临时停工停风未及时设置栅栏和警示标志； 8、斜坡道＋176m水平以上锚网支护段多处岩体风化破碎、离层，应及时补锚加固； 9、矿区供电电压过高（440v)，应查明原因并整改；+176m水泵房硐室内动力电缆敷设紊乱，不规范； 10、盲竖井提升机房卷筒地坑入口处，应加装盖板，防止人员坠落造成伤害，地面配电房缺少消防砂，且室内杂物较多。 | 已整改 |
| 5 | 2023年7月11日 | 宣城全鑫矿业有限公司 | 1.尾矿库值班室未见值班记录本； 2.矿山安全生产重大隐患举报奖励公示牌中存在露天矿山内容，不符合矿山和尾矿库情况； 3.矿山停产撤人制度不完善，未明确撤人路线等基本信息情况； 4.未见非煤矿山综合整治隐患清单及风险管理台账，非煤矿山综合整治总结未附问题改材料； 5.矿山正在根据《安徽省金属非金属地下矿山顶板管理指导意见》重新修订顶板管理制度，应加快进度。 | 已整改 |
| 6 | 2023年7月14日 | 安徽双建气体有限公司 | 1.乙炔钢瓶合格产品存放在不合格品区；电石库房放置外包袋及小推车等无关杂物，应及时清理； 2.电子秤缺少定期校核记录； 3.现场2个防爆电气箱螺栓未上全。 | 已整改 |
| 7 | 2023年7月18日 | 郎溪远华纺织有限公司 | 1.隐患排查台账，格式化检查表内容设置宽泛，不具有可操作性，从一月份到现在未查出问题隐患。 2.安全生产费用开支不规范，将空压机保养费列入安全费用开支；主要负责人2023年未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除安全隐患，未带队开展过隐患排查。 3.未对承租厂房的云锋纺织有限公司签订专门的安全管理协议，租赁合同中表述安全责任由乙方自行负责，甲方概不负责。 未对承租单位统一协调管理，未定期进行安全检查。 污水处理池，调节池等有限空间外包作业未与外包单位签订专门的安全管理协议。服务合同也未明确各自的安全管理职责。 4.库房耐火等级不够 5.现场抽查9名员工参加安全考试，均未合格 6.8000吨高档功能性经编面料及4000吨筒砂染色项目，三同时项目名称和实际设计内容不符合，未及时说明情况。 新建的危化品仓库，未做安全设施设计。 7.斜管车间脱水设备下面电线混乱，未穿管，未做防水等防护措施。 8.印花车间南侧污水井口未设置防护栏 9.车间乙炔瓶，氧气瓶未设置固定场所存放，无防倾倒措施，安全间距不足。 10.工人在装运过程中站在货车车顶，离地约三米，未佩戴安全绳，安全帽等防护措施。 11.印花车间南侧污水池口设置有爬梯，井口未密闭防护，未进行有限空间辨识。未设置安全警示标志 12.污水处理池，污泥处理设备等有限空间的风险告知牌未进行有害因素辨识。风险告知牌未张贴在明显位置。 13.多处消防栓被堵塞，水带破损严重，部分消防栓无水带，灭火器缺失较多。 14.污水处理池西侧无安全防护栏 15.染色车间五金仓库堵塞消防门，电线私拉乱接。动火作业未审批。 16.印花车间操作工人未佩戴劳动防护用品。 | 已整改 |
| 8 | 2023年7月18日 | 郎溪县振达矿业有限责任公司 | 1、非煤矿山安全生产综合整治专项行动开展不规范，自查内容不仔细，自查隐患未实现闭环管理；未形成隐患清单及风险台账； 2、未见矿山企业停产撤人制度，未建立紧急撤人预警系统; 3、重大事故隐患自查表内容未手写录入，且每月内容填写基本一致； 4、边坡稳定性分析报告内容矿山名称及结论有误：边坡管理制度未明确责任单位、责任人及检查频次等内容；边坡人工检测台账缺少基准值； 5、进入采场＋72m运输平台运输道路局部不平整； 6、采场运输道路排水沟局部不通畅； 7、采场＋78m台阶东、南侧靠帮边坡局部坡面不规则，坡面角过大，坡面危浮石未清除。 | 已整改 |
| 9 | 2023年7月20日 | 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 1.部分桥架或管道限高标识牌部分未设置、部分已褪色。 2.（冷）热修工位检修现场的设置与挡墙外缘现场显示安全间距不足，建议不要在该部位进行作业。 3.安委会组成人员需要根据最新人员职务及时更新。 4.企业2022年7月19日的动火作业许可证的部分人员签字未落款日期。 5.部分有限空间作业许可证内作业现场防护措施器材填写不规范，未填写排风机和检测仪数据，作业时未配备救生绳和空气呼吸器。 | 已整改 |
| 10 | 2023年8月9日 | 代斯米泵业技术（宣城）有限公司 | 1. 有限空间风险告知牌内容错误，无未经审批，禁止进入，严禁盲目施救等关键内容，无紧急联系人和联系方式。 2.危化品中间库设置与管理不符合安全要求，超过一昼夜存放量，墙体为非实体墙，未按要求设置防火门。 3.喷涂，搅拌等涉及乙醇等危化品场所存在电气不防爆，未进行防静电接地，未设置安全操作规程，未设置可燃气体报警装置等问题。 4.五号车间燃气场所存在周边电气开关不防爆，未设置泄露报警与切断联锁装置等问题。 5.2023年四月由中检集团公信安全科技有限公司出具的代斯米泵业技术（宣城）有限公司安全现状评价报告与该企业安全实际情况存在不符合情况。（含危化品的种类及危险等级，七号厂房内危化品中间库的设置符合性等。） 6.未见2023年安全生产提取费用。 | 已整改 |
| 11 | 2023年8月31日 | 安徽天恒农化科技发展有限公司 | 1.生产区存在杂物； 2.部分管道介质流向标识不清晰。 | 已整改 |
| 12 | 2023年9月4日 | 安徽省仁信环保材料有限公司 | 1.部分标识牌表面有污渍，不能清晰识别； 2.区域内临时线路杂乱。 | 已整改 |
| 13 | 2023年9月8日 | 安徽铭大汽车科技有限公司 | 1.抽查企业8月30日安全例会记录，主要负责人陶忠平有参加记录，但本人未签字。 2.抽查了企业三级教育培训记录档案，员工的三级安全教育培训考试试卷和三级安全教育记录表内容不规范。 | 已整改 |
| 14 | 2023年9月14日 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 1、32条非煤地下矿山重大事故隐患，企业每月自查报告中需进一步明确每一条排查的结论，总体结论需进一步规范表述； 2、隐蔽致灾因素普查报告中普查存在的问题、普查结果、治理进度表述过于简单，需进一步补充完善； 3、矿山企业停产撤人制度需进一步结合矿山实际情况进行修改完善，明确撒人路线等事宜； 4、矿山企业综合整治专项行动自查问题未形成总结报告，未有效闭环管理。 | 已整改 |