| 索引号 | 11341700746753455P/202312-00116 | 组配分类 | 生态环保督察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2023-12-28 09:16 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环保督察 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 关于2022年省警示片披露旌德县俞村镇尚村工业区问题整改验收销号公示 | 内容概述 | 2022年省生态环境警示片披露的旌德县俞村镇尚村工业区已整改完成，并通过核查验收。 |

## 关于2022年省警示片披露旌德县俞村镇尚村工业区问题整改验收销号公示

2022年省生态环境警示片披露的旌德县俞村镇尚村工业区已整改完成，并通过核查验收。根据《安徽省生态环境问题整改工作实施办法》要求，现将该问题整改完成情况公示如下：

整改问题

2022年11月16日现场调查发现，宣城市旌德县俞村镇尚村工业区环境管理粗放，现有4家在产企业均存在环境问题。其中，旌德县汇龙达食品有限公司污水处理设施未正常运行，货物卸载区、屠宰废弃物转运区雨污分流不到位，冲洗水、渗滤液随意流淌，环境恶劣；包装车间冲洗废水擅自通过雨水管道排入外环境，对排水取样监测，化学需氧量184毫克/升、氨氮2.02毫克/升、总磷1.1毫克/升、总氮5.63毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准8.2倍、1.02倍、4.5倍、4.63倍。旌德县日晟矿业有限公司未建设车辆冲洗设施，厂区地面积尘严重，危险废物废机油桶未规范贮存，露天堆放，洗砂区域污水横流，淤积明显，废水外溢至浣溪河；区域运输道路破损严重，扬尘噪声污染严重。旌德中锐砂石有限责任公司破碎、筛分生产线露天作业，大量物料露天堆放，地面积尘严重，焊接烟气未收集，生产废水溢流浣溪河。旌德县宏泰新型建材有限公司大量易产生扬尘的物料露天堆放，厂区道路泥泞不堪，强碱性冲洗废水排入外环境，水泥沉渣等固体废物倾倒在厂外。

二、整改实施主体

旌德县委、旌德县政府

三、重点措施

1.对涉嫌环境违法行为依法依规调查处理。

2.旌德县汇龙达食品有限公司完善厂区雨污分流，厂区生产废水有效收集，加强污水处理设施建设运营，确保出水达标。

3.旌德县日晟矿业有限公司设置厂区车辆冲洗设施，洗砂区域废水循环利用不外排。对厂区易产生扬尘物料采取防扬尘措施。建设危废库并规范化管理。对破损道路重新修筑，加强日常维护保洁，加强运输车辆监管，降低运输扬尘、噪声对周边环境影响。

4.旌德中锐砂石有限责任公司对生产线进行封闭，完成物料大棚建设，对厂区易产生扬尘物料采取防扬尘措施。完善雨污分流，杜绝生产废水未经处理外排行为。

5.旌德县宏泰新型建材有限公司完善雨污分流，杜绝生产废水未经处理外排行为。对厂区易产生扬尘物料采取防扬尘措施。清理厂区外倾倒的固体废物，加强固体废物规范化管理。

四、目标任务

企业污染防治措施落实到位，环保设施有效运行；运输道路修建、修复到位，日常保洁到位。

五、完成时限

2023年12月底

六、整改完成情况

1.截至目前，已对4家企业（汇龙达、中锐、宏泰、日晟）违法行为立案调查。

2.旌德县汇龙达食品有限公司：该企业已于2022年11月完成污水处理站改建和使用，货物卸载区、屠宰废弃物转运区冲洗废水均有效收集至污水处理站处理，经第三方采样检测符合排污标准。另企业已建立1100㎡标准化厂房（位于老厂区东南侧），新厂房规范建设雨污分流系统，预计于2023年8月底前投入使用。企业鸡毛收集工段增设一套脱水设施，地面无积水，另地面积水收集桶上方已进行覆盖。

3.旌德中锐砂石有限责任公司：该企业于2022年11月底完成物料大棚（约2300平方）建设，2023年3月完成厂区雨污分流改造建设，并在生产过程中按要求保持厂区物料的覆盖。

4.旌德县宏泰新型建材公司：该企业已对物料进行覆盖，强碱性冲洗废水已做好收集，不再排入外环境，水泥沉渣等固体废物已清理，且该堆放位置已建成高标农田道路。2023年10月已完成物料大棚建设，大棚四周以帘遮挡，避免扬尘。新挖雨水排水沟，完善雨污分流系统。

5.旌德县日晟矿业有限公司：该企业已停产7年，目前仍处于不正常生产状态，已对厂区物料进行覆盖，避免扬尘，建设危废库和车辆冲洗平台，对厂区地面进行硬化。